| HA-90C | 彩色影像保全室內對講機使用手冊 |
| --- | --- |
| HA-90C-7 |  |

HA-90C以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具四迴路之防盜主機功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀

複合式功能鍵圖示：

按鍵及指示燈說明：

| 符號 | 編號 | 名稱 | 按鍵功能一 | 按鍵功能二 | 按鍵功能三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能鍵 | （Hometek指示燈 燈熄） | （Hometek指示燈 燈亮） | （Hometek指示燈 燈慢閃） |
|  | 5 | 警衛鍵 | 呼叫警衛 | 送出刪卡指令 | 輸入鍵 |
|  | 4 | 開鎖鍵 | 開鎖 | 強制開門 | 取消鍵 |
|  | 3 | 選台鍵 | 循環跳台 | 監看小門口 | 按鍵3 |
|  | 2 | 監看鍵 | 控制監視器 | 來客報知修改 | 按鍵2 |
|  | 1 | 通話鍵 | 通話 | 送出增卡指令 | 按鍵1 |

對講部份

操作：

通話

振鈴聲響後(訪客、警衛室呼叫之振鈴聲皆不相同)，Hometek指示燈快閃，音樂聲停止卽停止閃爍，按 “      ”鍵通話指示燈即亮起，即可通話，90秒後或再按ㄧ次即停止通話。

開門

訪客呼叫後，按 “      ”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

強制開門

按“ F “鍵後，Hometek指示燈即亮起，再按 “      “鍵，即可強制開門(送出開門二訊號)。

監看

按 “    “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “     “鍵或40秒鐘後監視器即關閉。

選台

按 “     “可循環選擇影像畫面。

監看公共/小門口機影像

按“F “鍵後，Hometek指示燈即亮起，再按 “     “鍵，即可切換公共/小門口機影像。

呼叫警衛(配合HA-18G使用時)

按 “      “鍵即可呼叫警衛，通話接通90秒。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號。

緊急求救

按 “ EMERGENCY “ 鍵即送出求救訊號

與警衛總機HA-18G配合使用時HA-18G即可收到訊號，亦會送出回應訊號，本機即發

出求救鈴聲。

影像調整部分：

※需將單按鍵影像門口機影像VIDEO連接至V2影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將JP3 V2短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※將外部影像如 HA-19A HVC-1 等大門口機VIDEO連接至V1影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將JP3 V1短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※當V1影像及V2影像並接時，需將其中一只75 Ω拔除，確保影像穩定。

防盜部份

- 設定／解除保全功能

- 設定保全功能：

按功能鍵“    ”三秒鐘。Hometek指示燈慢閃，以下之保全功能操作須在此狀態下才有作用，輸入設定碼(出場設定值１２３２１)，功能指示燈熄滅。

- 解除保全功能：按功能鍵“    ”三秒鐘，功能指示燈慢閃，輸入設定碼(出場設定值    １２３２１)即可解除。

- 防盜功能

- 原廠出廠值：

設定／解除密碼為「１２３２１」，反脅迫碼「１２３２３」，出/入門有延遲時間「４５秒」，喇叭警報時間「３０秒」，具來客報知功能，無錯誤碼限次，入侵１有延遲，入侵２無延遲，所有入侵警戒致能，解除警戒狀態。

- 進入警戒：

按功能鍵“  F  ”三秒鐘，Hometek指示燈慢閃，按密碼「１２３２１」，系統進入警戒中。

●　進入警戒後須於出門延遲時間內鎖好大門外出，否則會觸發警報，在出門延遲時間到時，若其他區域若開著不會警報，但關閉再打開則警報。

●　進入警戒後，如某警戒區進入警戒，則其對應之入侵LED燈會一直輪流閃爍。

●　密碼錯時，按下取消鍵，重復操作。

- 解除警戒：

按功能鍵“    ”三秒鐘，功能指示燈慢閃，再按一次密碼「１２３２１」，解除警戒，同時結束保全功能。

●　務必於入門延遲時間內解除警戒，否則會觸發警報。

●　密碼錯時，按下取消鍵，重復操作。

註：按反脅迫碼亦可解除警戒狀態，但會傳送反脅迫信號傳至總機。

- 緊急、瓦斯及火警區域：

為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

- 增卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 按功能鍵“ F ”功能指示燈亮起，再按“ 1 ”鍵卽可送出增卡指令。

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)，拿卡片感應 (※註) 即成為子卡。

※註 : HVF-25RM-A、HVF-25RM-B此時按“呼叫鍵”三秒LED閃爍，開啟讀卡功能。

HVF-25RM、HVF-25R、HEF-15RA此時按下方“黑鈕“LED閃爍，開啟讀卡功能。

HEF-15R請直接讀卡即可。

- 再按功能鍵“ F ”再按“ 1 ”鍵即可恢復待機狀態。

- 刪卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 按功能鍵“ F ”功能指示燈亮起，再按“ 5 ”鍵卽可送出刪指令。

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)。

- 再按功能鍵“ F ”再按“ 5 ”鍵刪除所有卡片(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍結束，HVF-25R、HEF-15RA、HEF-15R/發出嗶一長聲)。

- 提取密碼：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 本機更改密碼後，按功能鍵“ F ”三秒鐘，功能指示燈慢閃，依序按下４、３鍵後。

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)，拿子卡感應 (※註) 即提取新密碼到門口機。

※註 : HVF-25RM-A、HVF-25RM-B此時按“呼叫鍵”三秒LED閃爍，開啟讀卡功能。

HVF-25RM、HVF-25R、HEF-15RA此時按下方“黑鈕“LED閃爍，開啟讀卡功能。

HEF-15R請直接讀卡即可

- 更改密碼及反脅迫碼：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按功能鍵“F ”三秒鐘，功能指示燈慢閃。

- 按下５輸入鍵後，入侵1及入侵2 LED燈亮起，進入更改模式。

- 鍵入原始密碼/反脅迫碼後，按“５“輸入鍵後，入侵1熄滅，入侵2 LED保持。

- 再輸入新密碼/新反脅迫碼後，按“５“輸入鍵，入侵１LED閃爍之次數和新密碼/新反脅迫碼之位數相同。

- 再輸入新密碼/新反脅迫碼一次，按“５“輸入鍵。

- 全部動作正確，則更改密碼/反脅迫碼成功，並輸出新密碼同步訊號給HVF-25R或HVF-25RM，此時拿子卡感應即提取新密碼到門口機。

●  密碼/反脅迫碼最大長度為１０位數，變更數字由１、２、３做變化。

●  有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。

●  您可以不等入侵１ LED閃爍完畢，即鍵入密碼，以加快密碼之輸入速度。

●  修改後室內機密碼後，必須確認小門口機有更新密碼

- 更改來客報知
1. 按功能鍵“  F  ”功能指示燈亮起。
2. 按2鍵卽可更改來客報知。

- 禁能／致能／延遲設定入侵區域：（需在解除警戒狀態下操作）

      - 按住功能鍵“ Ｆ  ” 三秒鐘，功能指示燈慢閃。

      - 按下“５“輸入鍵後，入侵１及２LED燈亮起，進更改模式

      - 輸入「１２１３  １３１１」，按下“５“輸入鍵，此時顯示二區燈號：

禁能：燈熄     致能無延遲：燈快閃　   致能延遲45秒：燈慢閃

      - 再按下“５“輸入鍵，除入侵１維持原亮燈形式外，其餘燈熄。

      - 依照如下之定義，選擇標／致能／延遲設定第一區：

按鍵１：致能無延遲　　　按鍵２：致能有延遲45秒　　　按鍵３：禁能

      - 按鍵後，按下“５“輸入鍵，完成第一區之設定。接著入侵２依第二區之設定值亮燈。

      - 重覆步驟４及步驟５完成全部２區之設定。

    - 有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

- 保留碼：

| １２１３ １３１１ １２１３ １１１３ | １２１３ １１１１ １２１３ １２３１ １２３３ |
| --- | --- |

以上四組號碼為保留碼，若有修改密碼及反脅迫碼，都不可與保留碼相同。

- 重置原廠密碼：

  - 按功能鍵“    ”三秒鐘，功能指示燈慢閃。

  - 按下“５“輸入鍵後，入侵1及2 LED燈亮起，進更改模式。

  - 鍵入特定密碼（１２１３　１２３１　１２３３）

  - 按下“５“輸入鍵，即完成重置原廠密碼。

    - 重置原廠密碼時，必須在防盜處於解除的狀態下。

● 有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

13.由外部設定鎖消除警報或解除警戒：
   由外部設定鎖、輸入密碼或反脅迫碼皆可消除警報聲並結束保全功能。此三種消除警報

聲的方式，有如下細部的不同：

- 輸入密碼、外部設定鎖：會同時重置LED燈號及解除連線外送之警報訊息。

- 輸入反脅迫碼：只有警戒狀態中才有作用。效果如同輸入密碼解除警戒，但會傳

出反脅迫信號出去。