HDP-81B多功能對講室內機使用手冊

HDP-81B以一只微晶片作為核心，具互相呼叫，來電顯示，智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方

外觀：

(1)本體

(2)緊急按鈕

(3)室內互呼鍵

(4)話筒

(5)警衛鍵

(6)控制鍵

(7)開門鍵

按鍵及指示燈說明：

| 名稱 | 指示燈功能 |
| --- | --- |
| 緊急鍵 | 緊急求救 |
| 警衛鍵 | 留言指示燈 |
| 控制鍵 | 門位指示2 |
| 開門鍵 | 門位指示1 |

操作：

開門

訪客呼叫後，按 “ 開門 ”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

呼叫警衛(配合HA-18G使用時)

按 “ 警衛 “鍵即可呼叫警衛，拿起話筒即可對講

室內機互相呼叫(室內分機配合IC-08執行互呼功能時)

按相對應的多功能鍵即可呼叫其他室內機，受呼叫之室內機產生音樂聲，拿起話筒即可對講。

緊急求救

按 “緊急 “鍵即送出求救訊號

與警衛總機HA-18G配合使用時HA-18G即可收到訊號，亦會送出回應訊號，本機收到回應訊號後，回應指示LED即亮起，代表傳輸成功(二秒鐘內完成)

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)拿起話筒即可對講。

控制

停止鈴聲(配合HA-2048系統室內主機當副機使用，停止主機鈴聲)

當HA-2048室內主機鈴響時，按下 ”控制 ”鍵即可停止主機鈴響。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號