HDP-82B對講室內機使用手冊

HDP-82B以一只微晶片作為核心，具環保鈴聲，留言提示燈等功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方

外観：

操作：

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)拿起話筒即可對講。

警衛(配合總機使用時)

按 “ 警衛 “鍵即可呼叫警衛，拿起話筒即可對講

控制

控制鍵(提供接外接乾接點獨立使用)。

開門

訪客呼叫後，按 “ 開門 ”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號。