操作方式：

一、操作防盜設定、解除時：

假設密碼為12321 則操作步驟　按『＃１２３２１＃』一次為防盜設定，再按『＃１２３２１＃』一次為防盜解除。

二、訪客來時：

如上圖請按訪客門鈴按鈕。

三、修改防盜密碼：

本門口機無法修改密碼，需經由室內保全主機【HDP-83】修改密碼後，本簡碼式門口機才同步變更為新的密碼，再以操作模式一做防盜設定。

保全對講多功能機HDP-83

操作方式：

- 住戶拿起話筒即可通話，通話時間為2分鐘。（店舖夾層副機同功能）保全設定/解除：按下本體下方保全設定鍵再按密”12321”(工廠出廠值設定解除密碼)，即進入保全設定，反之解除保全同上步驟。

- 密碼按錯時，按下取消鍵，重復操作

- 如有設定錯碼限次三次，則密碼錯誤達三次後，將停止接受密碼輸入，必須等待五分鐘後，才可再輸入密碼。

- 樓層戶呼:在1樓對講機按下功能鍵     再按2，即1樓呼叫2樓。

- 更改密碼：(需在解除警戒狀態下操作)

(1)按住保全設定鍵，直到聽到一特殊響聲為止，功能指示燈慢閃。

(2)按下「輸入鍵　　」後，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

(3)鍵入原始密碼後，按下「輸入鍵　　」後，入侵3熄滅，入侵4LED保持。

(4)輸入新密碼後，按下「輸入鍵　　」，入侵2LED閃爍之次數和新密碼之位數相同。

(5)再鍵入新密碼一次，按「輸入鍵　　」。

(6)全部動作正確，則更改密碼成功。

●密碼最大長度為10位數。

●有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。

●可以不等入侵2LED閃爍完畢即鍵入密碼，以加快密碼之輸入速度。

# Text boxes

訪客門鈴按鈕(按按鈕即可叫，呼

叫成功會有音樂回鈴)

1

防盜設定、解除操作按鍵(相同操作20秒內無法動作)

3

8

7

6

5

2

- 本體

- 緊急按鈕(按下即警報聲響)。

- 多功能按鍵

- (功能鍵)指示燈

- 話筒

- 電源指示燈P

- 求救指示燈

- (預留)

- 防盜迴路指示燈(燈閃耀表示防盜警戒中，異常狀況喇叭警報時間30秒)平常在家如不設定防盜警戒，各戶如開啟大門立即響起音樂聲(具來客報知功能)

- 防盜設定紐(在主機下方)

10

防雨型保全設定門口機 HES-15H

10

符號   編號      名稱

6      功能鍵

5      輸入鍵

4      取消鍵

3      (預留)

2      (預留)

1      (預留)

9

4