Step1:請先備妥隨機附上之設定卡、刪除卡(請向安裝廠商索取).

Step2:新增卡片

請先將設定卡至門口機處先做一次刷卡的動作(如上圖所示)

刷卡成功→B聲一長音、橘燈閃爍一次(紅圈處)

此時門口機將進入設定模式(十秒)

時間內請將您欲新增之卡片做一次刷卡動作，卡片即新增完成

Step3:刪除卡片

請先將刪除卡至門口機處先做一次刷卡的動作(如上圖所示)

刷卡成功→B聲一長音、橘燈閃爍一次(紅圈處)

此時門口機將進入設定模式(十秒)

時間內請將您欲刪除之卡片做一次刷卡動作，卡片即刪除完成

保全啟動、解除設定及門口機燈號:

1.    保全設定完成→門口機綠燈恆亮

2.    保全解除狀況→門口機燈號熄滅

3.    室內迴路異常→門口機紅燈恆亮，此時請確認室內保全迴路是否於正常位置上。

刷卡後門口機語音提醒「迴路異常」

4.    保全告警→門口機紅燈閃爍（保全設定完成後，室內迴路被觸發時門口機狀態）